KOSZTORYS OFERTOWYUPROSZCZONY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki | m3 | 1870.191 |  |  |
| d.1 | 02 0214-03 | 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładow- |  |  |  |  |
|  |  | czymi na odległość 2 km |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0301- | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- | m3 | poz.1A*0.1 = |  |  |
| d.1 | 02 0214-03 | mowyładowczymi na odległość 4 km (kat.gr.III) |  | 207.799 |  |  |
| 3 | KNR-W 5-10 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość | m | 555*2 = |  |  |
| d.1 | 0323-01 | 5 cm - mechanicznie |  | 1110.000 |  |  |
| 4 | KNR-W 5-10 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następne 5 | m | poz.3 = |  |  |
| d.1 | 0323-02 | cm głębokości) - mechanicznie |  | 1110.000 |  |  |
|  |  | Krotność = 5 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m2 | 555*1.5 = |  |  |
| d.1 | 03 0803-04 | tumicznych o grubości 10 cm |  | 832.500 |  |  |
| 6 | KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała- | m3 | poz.5*0.1 = |  |  |
| d.1 | 04 1103-05 | dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od- |  | 83.250 |  |  |
|  |  | ległość 2 km |  |  |  |  |
| 7 | KSNR 1 0317-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami sza- | m2 | 3794.800 |  |  |
| d.1 |  | lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o |  |  |  |  |
|  |  | szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-18 0501- | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | (poz.19+ |  |  |
| d.1 | 01 |  |  | poz.20)*1 = |  |  |
|  |  |  |  | 941.000 |  |  |
| 9 | KNR 2-18 0501- | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm | m2 | poz.19*0.7+ |  |  |
| d.1 | 04 |  |  | poz.20*0.8 = |  |  |
|  |  |  |  | 664.800 |  |  |
| 10 | KNR 2-18 0501- | Nadsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm | m2 | (poz.19+ |  |  |
| d.1 | 02 | Krotność = 2 |  | poz.20)*1 = |  |  |
|  |  |  |  | 941.000 |  |  |
| 11 | KNR 2-28 0501- | Materiał na wymianę gruntu kruszywem dowiezionym [wymiany | m3 | poz.1A-poz.8* |  |  |
| d.1 | 09 | gruntu kat. III glina na grunt kat. I piasek] |  | 0.1-poz.9* |  |  |
|  | analogia |  |  | 0.25-poz.10* |  |  |
|  |  |  |  | 0.3-360-58 = |  |  |
|  |  |  |  | 1117.390 |  |  |
| 12 | KNR 2-21 0217- | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka | m3 | 318*2*0.2 = |  |  |
| d.1 | 04 | (grunt zadarniony) |  | 127.200 |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0234- | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w | m2 | 318*2 = |  |  |
| d.1 | 07 | gruncie kat. III |  | 636.000 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem grun- | m3 | poz.1A+ |  |  |
| d.1 | 01 | tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  | poz.2-poz.8* |  |  |
|  |  |  |  | 0.1-poz.9* |  |  |
|  |  |  |  | 0.25-poz.10* |  |  |
|  |  |  |  | 0.3 = |  |  |
|  |  |  |  | 1743.189 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0236- | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp- | m3 | poz.14 = |  |  |
| d.1 | 01 | kie kat. I-III |  | 1743.189 |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0607- | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez | szt. | 26 |  |  |
| d.1 | 01 | obsypki na głębok.do 4 m |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0613- | Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-100 mm | m | 35 |  |  |
| d.1 | 01 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 19-01 0107- | Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | m-g | 52 |  |  |
| d.1 | 08 |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: Roboty | ziemne |  |  |  |  |

- 1 -

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 19 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC kielichowe, łączone na uszczelki o śr. zewn. | m | 681+199 = |  |  |
| d.2 | 0408-05 | 315x9,2 mm, (SDR 34) ze ścianką litą SN-8 |  | 880.000 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC kielichowe, łączone na uszczelki o śr. zewn. | m | 61 |  |  |
| d.2 | 0408-03 | 200x5,9mm, (SDR 34) ze ścianką litą SN-8 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-28 0408- | Studzienki inspekcyjne o śr. 425 mm z włazem żeliwnymi kl. | szt. | 26 |  |  |
| d.2 | 04 | D400 z dwoma śrubami i wkładką tłumiącą |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-28 0408- | Studzienki inspekcyjne o śr. 425 mm z wpustami żeliwnymi kl. | szt. | 20 |  |  |
| d.2 | 04 | D400 o wym 420x620mm z osadnikiem H=1,0m - zgodnie z ry- |  |  |  |  |
|  | analogia | sunkiem szczegółowym |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-18 0613- | Osadnik piasku o śr. wew. 1500 mm i obj. czynnej V=2,5m3 w | stud. | 1 |  |  |
| d.2 | 03 | gotowym wykopie zakup dostawa i montaż |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 10 1201- | Obudowa wylotu kanału dn315mm do rowu zgodnie z rysun- | wyl. | 1 |  |  |
| d.2 | 07 | kiem szczegółowym |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0520- | Umocnienie skarp i dna rzeki materacami siatkowo kamiennymi | m2 | 10 |  |  |
| d.2 | 01 |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 7-29 | Inspekcja telewizyjna przewodów kanalizacji deszczowej | m | poz.19 = |  |  |
| d.2 | analogia |  |  | 880.000 |  |  |
| 27 | KNR 2-28 0314- | Przebudowa przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE | kpl. | 2 |  |  |
| d.2 | 02 | o śr. zewn. 40 mm kolidujących z projektowanym kanałem de- |  |  |  |  |
|  |  | szczowym |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-28 0506- | Przebudowa wysokościowa przykanalików z rur kielichowych z | kpl. | 1 |  |  |
| d.2 | 02 | PVC o śr. nom. 150 mm kolidujących z projektowanym kanałem |  |  |  |  |
|  | +analogia | deszczowym |  |  |  |  |
| Razem | dział: Roboty | montażowe |  |  |  |  |

- 2 -

KOSZTORYS OFERTWYUPROSZCZONY

| Lp. |  | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość netto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | Pozostałe koszty ogólne |  |  |  |  |  |
| 29 d.3 | KNNR 1 0111-01 analogia | Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej oraz in- wentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |  |
| Razem | dział: Pozostałe | koszty ogólne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  |  |  |  |  | VAT[23%] |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |
| Słownie(kwota brutto): |  |  |  |  |  |

- 3 -