Załącznik nr 1 Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Latowicz

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

| L.p. | Parametr |  | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer przenośny - 24 szt. (dotyczy laptopów w zestawach multimedialnych(zamówienie częściowe nr 1) i laptopów w zamówieniu częściowym nr 2) |
|  | Procesor | Zamawiający oczekuje | Zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 3,370 punktów w teście PassmarkCPU (wartość Average CPU Mark) publikowanym na stronie cpubenchmark.net |
|  | Pamięć RAM |  | Min. 8 GB Pamięci RAM |
|  | Dysk twardy |  | Min. 500 GB |
|  | Napęd nośnika optycznego |  | nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA wewnętrzna z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Grafika |  | zapewniająca rozdzielczość 1920x1080 Złącza zewnętrzne: HDMI, DSUB, |
|  | Obszar aktywny |  | Min. 14 cali, max. 15,6 cala |
|  | Złącza zewnętrzne |  | Min. 3 x USB, w tym min. 1 x USB 3.0 |
|  | Sieć |  | Ethernet 10/100/1000, RJ45; karta zintegrowana z płytą główną, Interfejs WiFi 802.11b/g/n |
|  | Zasilanie |  | 230 V, 50 Hz, kabel zasilający wtyczka standard europejski |
|  | Zasilanie autonomiczne |  | Z wewnętrznych baterii Li-Ion, |
|  | Zainstalowane oprogramowanie systemowe |  | licencja na system operacyjny w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej, zainstalowany system operacyjny powinien być dostępny przynajmniej rok przed datą dostawy; system musi zapewniać współpracę z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Kodu Game Lab, Scratch |
|  | Dodatkowe wymagania |  | Komputer przenośny wykorzystywany będzie też jako jeden z elementów tworzących zestaw multimedialny z projektorem multimedialnym opisanym w punkcie 6, zestawem nagłaśniającym opisanym w punkcie 11, oraz tablicą interaktywną opisaną w punkcie 9, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i powinno pozwalać na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również posiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |
| 2. | Drukarka laserowa MONO – 1 szt. |
|  | Format: |  | A4 |
|  | Szybkość drukowania w formacie A4 |  | Min. 15 [str./min] |
|  | Interfejs |  | USB |
|  | Sterowniki |  | Zgodne z systemem operacyjnych zainstalowanych na komputerach przenośnych określonych w punkcie 1. |
|  | Zasilanie urządzenia |  | 230V ± 10%, 50 Hz, wtyczka standard europejski |
|  | Dodatkowe informacje |  | Drukarka musi pozwalać na stosowanie nieoryginalnych (nie wyprodukowanych przez producenta sprzętu i bez jego licencji) materiałów eksploatacyjnych, przy czym warunki gwarancji jakości zostają utrzymane. W zestawie kabel USB |
| 3. | Aparat fotograficzny – 2 szt. |
|  | Matryca |  | Min. 16,3 MPx |
|  | Zoom Optyczny |  | Min. 21x |
|  | Zoom Cyfrowy |  | Min. 4x |
|  | Czułość aparatu |  | ISO 100 do ISO 3200 |
|  | Długość otwarcia migawki |  | Pomiędzy 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s |
|  | Karty rozszerzeń |  | Zapis danych możliwy na kartach SD |
|  | Zasilanie |  | Akumulator |
|  | Dodatkowe informacje |  | Możliwość filmowania w rozdzielczości Full HD W zestawie karta o pojemności min. 16 GB |
| 4. | Kamera Cyfrowa – 1 szt. |
|  | Matryca |  | Min. 2.12 Mpx |
|  | Zoom Optyczny |  | Min. 38x |
|  | Karty rozszerzeń |  | Zapis danych możliwy na kartach SD, SDHC, SDXC |
|  | Dodatkowe informacje |  | Możliwość filmowania w rozdzielczości Full HD |
| 5. | Tablet – 3 szt. |
|  | Wielkość wyświetlacza |  | Min. 9,6 cala |
|  | Pamięć RAM |  | Min. 1 GB |
|  | Rozdzielczość ekranu |  | 1200x800 |
|  | Wielkość pamięci flash |  | Min. 8 GB |
| 6. | Projektor multimedialny – 3 szt. do zestawu multimedialnego |
|  | Rozdzielczość ekranu |  | 1280 x 800 |
|  | Jasność |  | 3000 ANSI lum |
|  | Czas pracy lampy |  | 5000 godzin |
|  | Dodatkowe informacje |  | Projektor multimedialny tworzy zestaw multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, zestawem nagłaśniającym opisanym w punkcie 11, oraz tablicą interaktywną opisaną w punkcie 9, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i powinno pozwalać na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również posiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |
|  | Złącza zewnętrzne |  | DSUB, |
| 7. | Rzutnik multimedialny – 1 szt. |
|  | Rozdzielczość ekranu |  | 800 x 600 |
|  | Jasność |  | 3000 ANSI lum |
|  | Czas pracy lampy |  | 5000 godzin |
| 8. | Wizualizer- 2 szt. |
|  | Matryca |  | Min. 5 MPx |
|  | Rozdzielczość |  | 1920 x 1080 1080p (Full HD) |
|  | Częstotliwość odświeżania |  | 30 FPS |
| 9. | Tablica interaktywna – 3 szt. |
|  | Ekran |  | Przekątna min. 78 cali |
|  | Dodatkowe funkcjonalności |  | Możliwość pracy przez min. 2 osoby jednocześnie Tablica interaktywna tworzy zestaw multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, projektorem multimedialnym opisanym w punkcie 6, oraz zestawem nagłaśniającym opisanym w punkcie 11, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |
|  | Złącza zewnętrzne |  | HDMI, DSUB, |
|  | Oprogramowanie |  | Oprogramowanie powinno pozwolić na podstawową obsługę tablicy interaktywnej. |
| 10. | Głośniki – 1 szt. |
|  | Ilość głośników w zestawie |  | 2 satelity |
|  | łączna moc zestawu |  | RMS 20W |
|  | Częstotliwość przenoszenia |  | Min. 35 Hz, max. 17 kHz |
| 11. | Zestawy nagłaśniające do tablicy interaktywnej – 3 szt. |
|  | Ilość głośników w zestawie |  | 2 satelity |
|  | łączna moc zestawu |  | RMS 20W |
|  | Częstotliwość przenoszenia |  | Min. 35 Hz, max. 17 kHz |
|  | Dodatkowe informacje |  | Zestaw nagłaśniający tworzy zestaw multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, projektorem multimedialnym opisanym w punkcie 6, oraz tablicą interaktywną opisaną w punkcie 9, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również posiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |
| 12. | Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. |
|  | Wymiar powierzchni projekcyjnej |  | Wymiar powierzchni projekcyjnej:, min. 240 x 150 cm |
|  | Dodatkowe informacje |  | Mobilny ekran do rzutnika multimedialnego. |
| 13. | Szafka na laptopy – 1 szt. |
|  | Ilość schowków |  | Szafka przystosowana do przechowywania min. 20 komputerów przenośnych |
|  | Materiał wykonania |  | Metal |
|  |  |  | Drzwi zabezpieczone zamkiem |
|  |  |  | Możliwość doładowania akumulatorów z sieci elektrycznej Zamawiającego (na każdej półce powinno znajdować się oddzielne gniazdko elektryczne |
|  |  |  | Szafka przystosowana do przewozu komputerów. |
| 14. | Oprogramowanie biurowe – 19 szt. |
|  | Zastosowanie |  | Tworzenie i edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych. |
|  | Typ licencji |  | Edukacyjna |
|  | Okres licencji |  | Wieczysta |
|  | Zakres oprogramowania |  | Oprogramowanie powinno (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji) zawierać między innymi: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, , narzędzie do sporządzania notatek, a także narzędzie do zarządzania informacją prywatą - pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Zamawiający wykorzystywać będzie aplikacje w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych w tym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w związku z powyższym narzędzie do sporządzania notatek powinno zapewniać możliwość konwersji pisma ręcznego na tekst. Ponadto aplikacja powinna zapewniać pełną zgodność z dokumentami wytworzonymi przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj. Office Word, Excel, Power Point. Zaproponowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno zapewniać pełną konwersję wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zaproponowane oprogramowanie powinno być zgodne z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerach przenośnych określonych w punkcie 1. Zamawiający oczekuję, że oprogramowanie biurowe będzie zainstalowane na komputerach przenośnych najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia. |
|  | Wersja językowa |  | Polska |
|  | Wersja oprogramowania |  | Zamawiający nie precyzuje formy nośnika, dopuszcza tak oprogramowanie na zewnętrznym nośniku jak i jako aplikację, którą może pobrać ze strony producenta. |